Kraków 06.10.2022 r.

UWAGA!:

AKTUALNA WERSJA APLIKACJI TurboEWID W POWIECIE KRAKOWSKIM – 9.4

Ze względu na wprowadzane aktualizacje do aplikacji TurboMap, jak również implementację do bazy powiatowej nowych obiektów BDOT500 i GESUT, należy cyklicznie   pobierać aktualną bazę dla wykonawców (baza_fdb) oraz weryfikować aktualność                 i zgodność wersji oprogramowania TurboMap.

Plik wydany do modyfikacji proszę odesłać na serwis geodety (NIE ZMIENIAJĄC JEGO  NAZWY!!!) do 3 dni roboczych od daty wydania.

Po tym terminie - jeżeli plik nie zostanie odesłany blokada zostanie usunięta i trzeba będzie ponownie wnioskować o jego  wydanie.

Po wkartowaniu proszę wykonać kontrolę (zakładka – modyfikacja) i usunąć ewentualne braki i błędy czy ostrzeżenia.

- ZMIANY W KARTOWANIU BUDYNKÓW w plikach do modyfikacji :

- Przy OPRACOWANIACH PRAWNYCH pomierzone budynki kartujemy w tym samym pliku co nowe granice. Jeżeli w danym pliku istnieje już budynek to proszę go nie usuwać tylko narysować jeden na drugim. Do każdego narysowanego budynku powinna być dołączona odpowiednia dokumentacja, dzięki której będzie możliwe wprowadzenie zmian w bazie EGiB.

- Przy opracowaniach typu INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKU – budynki rysujemy obiektami z zakładki EWIDENCJA, a następnie opisujemy atrybuty. Jeżeli budynek już istnieje  nie należy go usuwać tylko narysować jeden na drugim. W przypadku inwentaryzacji budynku prosimy o nie wkreślanie użytku do pliku wynikowego.

- Przy opracowaniach typu MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  – nowe budynki/budowle, dla których nie jest sporządzona dokumentacja pozwalająca na ujawnienie budynku w bazie EGiB, należy narysować jako ib – inna budowla (zakładka BDOT500).

Jeżeli budynek już istnieje to proszę go nie usuwać z pliku tylko narysować jeden na drugim.

Na mapach wynikowych nowe budynki należy przedstawić jako ib – inna budowla  lub budynkiem, ale oznaczyć je  innym kolorem/szrafurą, a w legendzie opisać iż są to budynki nieujawniane w EGiB.

- ZMIANY W KARTOWANIU ELEMENTÓW BDOT500 - GESUT

- Obiekty posiadające atrybuty opisowe wymagają bezwzględnie określenia ich wartości.

- Proszę pamiętać o uzupełnieniu daty pomiaru zgodnie ze szkicem polowym.

- Proszę uzupełniać wszystkie atrybuty rysowanych obiektów (niebieskie pola, źródło           i data pomiaru).

- Przy opracowywaniu obiektów bazy BDOT500 oraz bazy GESUT, w przypadku braku możliwości uzupełnienia odpowiednimi danymi atrybutów opisowych, należy zastosować wartość atrybutu typu voidable:

| Rodzaj atrybutu | Wartość |
| --- | --- |
| ID branżowy | unknown |
| ID uzgodnienia | unknown |
| Władający | unknown |
| Przedstawiciel /obiekty istniejące/ projektowane | unknown |

- Obiekty BDOT500 i obiekty GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i wiązań.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagane przepisami prawa właściwe geometrie          i relacje obiektów sieci kanalizacyjnej tj. np. istnienie komory pod włazem, tworzenie relacji punktu o określonej wysokości do obiektu.

- Punkty robocze wczytujemy z atrybutami : STB=1 i ZRD=2

- Kartujemy tylko symbolami z zakładki BDOT/GESUT

Z zakładki EGiB/K1/G7 można użyć jedynie tych obiektów, które mają przed nazwą oznaczenie EGB….   np.  EGBT07 – taras (powierzchnia)

- Drogi, chodniki, skarpy i inne elementy powierzchniowe - jako obiekty - powierzchnie zamknięte.

- Wysokości

Proszę uzupełnić plik wysokościami sztucznymi - na szczegółach terenowych oraz powiązać je ze szczegółami terenowymi (wzdłuż drogi, chodnika, na ogrodzeniach i innych szczegółach).

Proszę uzupełniać wysokości (z zakładki GESUT) na urządzeniach naziemnych                           i podziemnych jak również na przewodach i powiązać je odpowiednio z przewodem lub urządzeniem.

- Przykłady poprawnej segmentacji przewodów z określeniem ich funkcji

Słownik określania funkcji przewodów:

Obiekty sieci uzbrojenia terenu należy segmentować na: przesyłowe (magistrale), rozdzielcze, przyłącza i inne stosując następujące definicje (przepisy branżowe):

- przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku;

- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

- sieć kanalizacyjna lub wodociągowa - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

- sieć przesyłowa gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

- sieć rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

- przyłącze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

- sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego;

- przyłącze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy;

- przyłącze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym,                            a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym;

- sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

- przyłącze ciepłownicze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

Dla sytuacji nieopisanych w przepisach branżowych, obiekty sieci uzbrojenia terenu należy uzupełnić o właściwe funkcje stosując zasady:

- funkcję "inny" nadaje się przewodowi od urządzenia pomiarowego do punktu odbioru lub przewodowi pomiędzy punktami odbioru;

- funkcję "przyłącze" nadaje się przewodowi od sieci rozdzielczej do urządzenia pomiarowego, a w przypadku, kiedy nie występuje urządzenie pomiarowe - od sieci rozdzielczej do punktu odbioru;

- w przypadku funkcji "rozdzielczy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą ustalone uprzednio "przyłącza";

- w przypadku funkcji "przesyłowy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą

ustalone uprzednio "rozdzielcze";

- Modyfikacja obiektów projektowanych

Plik do modyfikacji wydany jest z elementami projektowanymi, które to właśnie należy zarchiwizować i przenieść na warstwę  obiektów istniejących.

Może się zdarzyć, że takich elementów projektowanych nie będzie, wówczas sposób wprowadzania sieci i przyłączy pozostaje bez zmian.

Poniżej przedstawiono sposób postepowania:

  - Po wczytaniu pikiet do rysunku należy zmodyfikować odcinek projektowany na istniejące pikiety.

  - Następnie należy przypisać ID pracy wszystkim projektowanym elementom (będącym przedmiotem danego opracowania) , które maja być zarchiwizowane – poniżej rysunek

  - Po wybraniu „przypisz do obiektu” należy wybrać odpowiedni element projektowany. Wówczas zmieni się jego stan istnienia na „bud .. ” – w budowie

  - Następnym krokiem jest zmiana warstwy z elementu projektowanego na istniejący.

Z katalogu obiektów mapy wybieramy odpowiednią sieć i przyciskiem W –W (menu MAPA) zmieniamy warstwę obiektu na aktywną.

Zmieni się opis przewodu i status.

  - Następnie ATR należy zmienić atrybuty przewodu (wszystkie niebieskie pola , data pomiaru i źródło)

  - Plik zapisujemy i przesyłamy przez serwis geodety

W przypadku pytań w zakresie kartowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu
  12 395 05 27